## Slide 1: Energietechnik Teil 1 – Technik der Netze
Stephan Rupp
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Technik der Energieversorgungsnetze
Einführung: Struktur der Netze
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie
Energiewende
Technische Herausforderungen

## Slide 3: Elektrische Energieversorgungsnetze
Quelle: Stefan Riepl, Wikimedia Commons
Spannungsebenen & Transformatoren
Erzeuger
Verbraucher

## Slide 4: Übertragungsnetz
Quelle: Netzentwicklungsplan.de
Übertragungsnetzbetreiber
  Regelzonen
  Anpassung von Angebot und Nachfrage an elektrischer Leistung: Leistungsregelung
Konzept
  Planung: Netzfahrplan
  Planabweichungen dynamisch ausregeln

## Slide 5: Spannungsregelung
ED VACUTAP®
  Spannung ist abhängig vom Lastzustand
  Spannungsabfall bei erhöhter Last (an der Impedanz des Netzes)
  Spannungsanstieg bei niedriger Last bzw. bei Einspeisung
  Laststufenschalter
Regelgröße Netzspannung
Sollwert Netzspannung
Netzlast
Störgröße
Stelleinrichtung
Regeltransformator
Regelstrecke
  Spannungsregler
Regler
Überwachung
Messwandler
Messeinrichtung
U
I
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 6: Inhalt
Technik der Energieversorgungsnetze
Einführung: Struktur der Netze
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie
Energiewende
Technische Herausforderungen

## Slide 7: Traditionelle Methode: Fossile Brennstoffe
  Energiebilanz:
  Strom: 33% (Wirkungsgrad)
  Wärme: 67% (Abwärme)
  CO2: 1 Mt pro TWh (Abgas)
C (Kohle)
CO2
Strom
Stromnetz
Wärme
Kraftwerk
O2

## Slide 8: Erneuerbare Energien im Netz
Legende:
ÜN: Übertragungsnetz (380kV/220kV)
VN: Verteilnetz (110kV, 20kV)
ON: Ortsnetz (400V)
ÜN
VN
ON
Synchrongeneratoren
Wechselrichter
Lastfluss
Leistungsregelung
Einspeisung erneuerbarer Energien auf den unteren Netzebenen
∿
Leistungsregelung: nahe der Einspeisung (ÜN)
ON und VN geben eingespeiste Leistung weiter an ÜN zur Anpassung von Angebot und Nachfrage
Spannungsregelung: nahe am Verbraucher

## Slide 9: Inhalt
Technik der Energieversorgungsnetze
Einführung: Struktur der Netze
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie
Energiewende
Technische Herausforderungen

## Slide 10: Einsatz erneuerbarer Energien
Quelle: Schlussbericht BMU – FKZ, 03MAP146, März 2012
Wendepunkt

## Slide 11: Option: Verbundnetz Strom-Gas
C (Kohle)
CO2
Heizung (Kraft-Wärme-Kopplung)
Kraftwerk, BHKW
Gasnetz
Stromnetz
Strom
Elektrolyse &
Methanisierung
CH4
Strom aus Leistungs-überschuss Wind, Solar
2x H2O
Verkehr
Heizung
Kraftwerk, BHKW
CO2
Gas als Strom-speicher
2x O2
O2
BHKW: Blockheizkraftwerk
2x O2
2x H2O
CH4

## Slide 12: Wirkungsgrade im Verbundnetz
  *) für Gasbauern: Gas aus Bio-masse hat geringeren Ertrag als Gas aus PV oder Wind
Kohle, Öl
Strom
Strom-Wärme
Gas
PV
Wind
Biomasse *)
Sonne
Wärme
Verkehr
1%
10%
20%
33%
50%
67%
70%
70%
20%
(40% für Hybrid Fahrzeuge)
60%
40%

## Slide 13: Inhalt
Technik der Energieversorgungsnetze
Einführung: Struktur der Netze
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie
Energiewende
Technische Herausforderungen

## Slide 14: Energiewende - Fahrplan
Leitszenario 2011 A (BMU*) für Deutschland
*) BMU = Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
16%
EE
84%
konv.
53% EE
47% konventionell
Quelle: DLR, IWES, IFNE: Schlussbericht - Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. 2012
technische Konsequenz: zunehmend dezentrale Einspeisung

## Slide 15: Netz 2010 und 2025 - Verbraucherstruktur
Land
Stadt

## Slide 16: Netz 2010 – inklusive Erzeuger
Land
Stadt

## Slide 17: Netz 2025 – inklusive Erzeuger
Land
Stadt

## Slide 18: Effekte im Netzmodell
Lastflüsse in den Verteilnetzen (Wirk- und Blindleistung)
2010
2025
Veränderung der Lastflüsse und steigender Blindleistungsbedarf
  Hohe Belastung der Synchrongeneratoren und Netzbetriebsmittel

## Slide 19: Effekte im Netzmodell
Verhalten bei Laständerungen
Wirkleistungskennlinie im Jahre 2010 und 2025
Die Abnahme konventioneller Kraftwerke führt zu einer steileren Kennlinie, d.h. Verdopplung der Änderungen der Netzfrequenz

## Slide 20: Technik der Netze
Netze mit 50% erneuerbare Energien
Umkehr des Lastflusses im ländlichen Bereich
Hoher Blindleistungsbedarf für dezentrale Erzeuger
Verschlechterung der Netzstatik
Herausforderungen für Ingenieure der Elektrotechnik

## Slide 21: Energietechnik
ENDE Teil 1