## Slide 1: Energietechnik Teil 2 – Erneuerbare Energien
Stephan Rupp
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Erneuerbare Energien
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Verbraucherstruktur im Netz
Erneuerbare Energien im Netz
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 3: Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Kraftwerke
fossile bzw. nukleare Brennstoffe
hohe Leistung (ca. 1 GW elektrisch)
hohe Planbarkeit
C (Kohle)
CO2
Strom (30%)
Stromnetz
Wärme (70%)
Kraftwerk
O2
Kernkraftwerk
Wärme (70%)

## Slide 4: Einspeisung beim Kraftwerk
Stromnetz
Hochdruck
Niederdruck
15 kV
110 kV
Kessel
Beispiel: Dampfturbine
synchroner Betrieb
kinetische Energie
Verbund starr gekoppelter Synchrongeneratoren

## Slide 5: Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Sonne (Photovoltaik, PV)
keine Brennstoffe
Anlagengröße:
  1 kW - 1 MW (Niederspannung)
  10 - 20 MW (Mittelspannung)
  10 - 60 MW (Hochspannung)
planbar im Rahmen der Wettervorhersage
Einspeisung: über Wechselrichter
Stromnetz

## Slide 6: Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Windparks
keine Brennstoffe
Anlagengröße:
  1 - 100 MW (Mittelspannung)
  10 - 500 MW (Hochspannung & Offshore)
planbar im Rahmen der Wettervorhersage
Einspeisung: vorwiegend über Wechselrichter
Stromnetz

## Slide 7: Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Biogas und Biomasse
Brennstoffe (CO2-neutral erzeugt):
  Biogas: Gas als Brennstoff (Gasturbine)
  Biomasse: benötigt einen Kessel (Dampfturbine)
Anlagengröße: 400 kW bis 10 MW
hohe Planbarkeit
schnelle Verfügbarkeit (für Gasturbine)
Stromnetz

## Slide 8: Einspeisung durch Wechselrichter
Beispiel: Solarwechselrichter
DC/AC Wandler mit Transformator
Legende:
MPP: Maximum Power Point (Arbeitspunkt mit maximaler Leistung)
PWM: Pulsweitenmodulation für den AC-Wandler
NA-Schutz: Netz- und Anlagenschutz (Netztrennung für Wartungen bzw. im Fehlerfall)

## Slide 9: Struktur des Netzes
Synchron-generatoren
Erzeuger und Verbraucher
Sammelschienen
Leitungen bzw. Kabel
Erzeuger erneuerbarer Energien vorwiegend in den unteren Spannungsebenen

## Slide 10: Inhalt
Erneuerbare Energien
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Verbraucherstruktur im Netz
Erneuerbare Energien im Netz
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 11: Verbraucherstruktur im Netz
Verhältnisse in Deutschland
Verbraucher und Energiebedarf
  Industrie: 47% des Energiebedarfs (Wh bzw. W)
  Handel und Gewerbe: 26%
  Haushalte: 14%
  Sonstige (Verkehr, Landwirtschaft, öffentl. Einrichtungen, …): 14%
Netzstruktur
  Abhängig von den Bemessungsgrößen der Betriebsmittel
  Mittelspannungstransformatoren (z.B.
  Ortsnetztransformatoren (z.B. Land, Stadt)
  Leistung zur Hauptbetriebsstunde: z.B. 80 GW

## Slide 12: Verbraucherstruktur im Netz
Netzmodell
Spannungsebenen:
  Hochspannungsnetz (110 kV)
  Mittelspannungsnetz (20 kV)
  Niederspannungsnetz (Ortsnetz, 0,4 kV)
Struktur:
  ländliches Netz: ca. 1/5 der Bevölkerung, Niederspannung
  städtisches Netz: ca. 4/5 der Bevölkerung, Niederspannung
  Industrieabnehmer: Mittelspannung und Hochspannung

## Slide 13: Verbraucherstruktur im Netz
% Anteil der Verbrauchs (el. Leistung)
% Anteil des Verbrauchertyps im Netz

## Slide 14: Betriebsmittel
Niederspannungsnetze im Land
Niederspannungsnetze in der Stadt

## Slide 15: Struktur der Niederspannungsnetze
Beispiel: Stadt

## Slide 16: Struktur der Mittelspannungsnetze

## Slide 17: Vereinfachtes Netzmodell
Hochspannungsnetz
Großindustrie
städtische Netze
ländliche Netze
Die Proportionen ergeben sich aus Bemessungs-größen der Mittelspannungstransformatoren und der Leistung zur Hauptbetriebsstunde.
repräsentatives Modell: ca. 1/600 des gesamten Netzes

## Slide 18: Inhalt
Erneuerbare Energien
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Verbraucherstruktur im Netz
Erneuerbare Energien im Netz
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 19: Installierte Kapazitäten in 2012
Erneuerbare Energien
Wind:
  Weltweit: 284 GW
  USA: 110 GW
  EU: 106 GW hiervon D: 30 GW Spanien 23: GW
Photovoltaik:
  D: 30 GW, Italien: 16 GW, USA: 7 GW, China: 7 GW
Einfluss EE im Netz:
  in D gemessen an der Größe des Netzes somit bereits heute signifikante Einflüsse

## Slide 20: Deckung des Energiebedarfs in 2012
Süddeutsche Zeitung, 19.10.2014

## Slide 21: Entwicklung erneuerbarer Energien
Leitszenario 2011 A (BMU*) für Deutschland
16%
EE
84%
konv.
53% EE
47% konventionell
Quelle: DLR, IWES, IFNE: Schlussbericht - Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. 2012
Energiemix

## Slide 22: Anteil erneuerbarer Energien im Netz
2010
2025

## Slide 23: Verteilung der erneuerbaren Erzeuger
Wind
Photovoltaik

## Slide 24: Erzeuger im Netz (2010)

## Slide 25: Erzeuger im Netz (2025)

## Slide 26: Inhalt
Erneuerbare Energien
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie
Verbraucherstruktur im Netz
Erneuerbare Energien im Netz
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 27: Wirtschaftliches Umfeld
Quelle: Bundesnetzagentur
€ (Geldfluss)
kWh (elektrische Energie)
Rollen im Markt
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)
Verbindungsnetzbetreiber (VNB)
Stromerzeuger (Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen)
Anlagenbetreiber
Verbraucher
Strombörse (Spotmarkt)

## Slide 28: Erzeugung und Vermarktung
EEG Umlage
Grünstromprivileg (Abnahmeverpflichtung)
Vergütung über EEG Preise
Netzbetreiber an Anlagenbetreiber nach fester EEG Vergütung
Differenz zum Preis an der Strombörse durch EEG Umlage an Verbraucher
EEG Direktvermarktung
Anlagenbetreiber handelt an Strombörse (Börsenpreis)
Förderung durch Marktprämie (= EEG-Vergütung – mittl. mtl. Börsenpreis)
Direktvermarktung – EEG-Vergütung = Börsenpreis – mittl. mtl. Börsenpreis
Ausfallvergütung (Nachweis der Netzqualität bzw. Anlagenverfügbarkeit)

## Slide 29: Strombörse
Quelle: Öko-Institut e.V.
EEG-Vergütung
Strompreis
Aus Angebot und Nachfrage
zunächst günstigste Erzeuger
dann zunehmend teure Erzeuger
berücksichtigt werden nur variable Kosten (d.h. Primärenergiekosten)
Fixkosten (Investitionen in Anla-gen) werden nicht berücksichtigt
Passendes Modell für erneuerbare Energien?

## Slide 30: Energietechnik
ENDE Teil 2